Check-list de préparation du Micro Magic AVANT une régate

Deux à trois jours minimum avant la régate (cela permet de voir venir en cas de problèmes) :

1- Sortir la (les) batterie(s) du MM (si ce n’est pas encore fait).	(

2- Décharger et charger la (les) batterie(s) pour la réception. 	(

3- Charger la (les) batterie(s) de l’émetteur. 	(

4- Vérifier l’étanchéité du MM.

4.1- Contrôle de la liaison coque/pont. 	(

4.2- Contrôle du capot et des taquets de fermeture. 	(

4.3- Contrôle des entrées/sorties des commandes des voiles et du gouvernail 	(

(liberté des commandes). 	(

4.4- Les pièces en bois à l’intérieur, sont elles humides ? 	(

5- nettoyer le MM (la saleté ne glisse pas bien). Profitez-en pour repérer les traces de griffures, de
    décollage, de faiblesses possibles. 	(

6- Contrôler toutes les commandes du MM.

Commandes intérieures :

6.1- Les commandes passent bien et n’accrochent pas. 	(

6.2- Les câbles des commandes ne sont pas abîmés (rouillés, effilochés, etc.).	(

6.3- La commande du gouvernail coulisse parfaitement. 	(

Commandes extérieures :

6.4- Les câbles de tension sont bien fixés et ne sont pas abîmés. 	(

6.5- Les câbles de réglages sont bien fixés et ne sont pas abîmés. 	(

7- Contrôler les points d’accrochage (pas de rouille, les crochets ferment correctement). 	(

8- Contrôler l’état des voiles (pas de trous, de déchirures, de rouille, de salissures, etc.).	(

9- Contrôler les points faibles du MM.

9.1- La quille.	(

9.2- Le mât (pas de fêlures, courbures) et ses pièces (têtière, hâle-bas etc.).	(

9.3- La liaison pied de mât/pont (pas de jeu). 	(

9.4- les bômes (grand-voile et foc), pas de fêlures, courbures, cassures, etc. 	(

9.5- La commande du safran : liberté de mouvement et pas de desserrage en vue. 	(

9.6- Y a-t-il du jeu avec les supports de servos, les servos sont-ils bien fixés ? 	(

9.7- S’il y a un interrupteur, fonctionne-t-il toujours bien, pas de décollage. 	(

OK, tout va bien, les batteries sont chargées. 	On continue…

10- Réinstaller la batterie dans le MM. 	(

11- Les quartz sont à la bonne place (TX pour l’émetteur, RX pour le récepteur) ? 	(

12- Branchez la batterie.	(

13- Enclencher l’émetteur (en premier).	(

14- Enclencher le récepteur (en second). 	(

15- Testez les commandes (pas de jeu, pas de frétillement, tout va dans le bon sens ?). 	(

16- Si vous avez un second jeu de batteries, sont-elles déjà rechargées ? 	(

17- Si vous avez un autre jeu de quartz, sont-ils encore dans l’armoire de l’atelier ? 	(

18- Il va faire froid (ou chaud) avez-vous l’équipement déjà prêt ? 	(

Bon, il reste encore le ber(ceau) de votre MM, il est toujours aussi solide ? 	(

Alors il ne reste plus qu’à participer à la régate (au fait, vous êtes-vous inscrit pour la régate ?). 	(

J’oubliais… Pour que la réception se fasse bien (et loin) n’oubliez pas, avant de jeter le MM à l’eau, de déployer 
complètement l’antenne de l’émetteur, de bien fermer les taquets du capot ET d’enclencher la réception (après 
avoir allumé votre radio).	(

Je crois qu’on est bon là !

Bonne course.	Yves.

P.S. quoi que l’on fasse, il y aura toujours une petite erreur qui viendra nous prouver (à moi aussi) que l’on oublie quelque chose au plus mauvais moment, cette loi porte un nom : La loi de Murphy !     (http://www.courtois.cc/murphy/)